Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

45453000-7

### ROBOTY REMONTOWE

# 1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót przewidzianych do wykonania w ramach robót remontowo-budowlanych w sali gimnastycznej, korytarzu IIp oraz klatkach schodowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr.6 w Radomiu ul.Kilińskiego 25

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót remontowo-budowlanych przewidzianych w zakresie robót. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót budowlanych, wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót :

Roboty remontowe ścian, sufitów polegające na, przygotowaniu powierzchni, szpachlowaniu i malowaniu farbami emulsyjnymi i olejnymi, wymianę posadzek z parkietu.

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy  realizacji umowy

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót wymienionych w pkt.1.3 oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

## 1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

2.  MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4.

  - Posadzka

    - Masa do napraw powierzchni betonowych

    - Klej do parkietu

    - Klepki parkietowe dębowe grub.22mm

    - Listwy przyścienne z drewna liściastego

    - Cokoły przyścienne ze szczeliną wentylacyjną

2.3	Malowanie

    - Grunt wzmacniający podłoże

    - Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

    - Emulsja akrylowa wymagania wg. PN-C-81913

    - Emalie poliwinylowe ogólnego stosowania wymagania wg. BN-74/6115-16

# 3.  SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót remontowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2.  Transport materiałów

Materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót  można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.  WYKONANIE ROBÓT

  - Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1

  - Posadzki

    - Zerwanie parkietu

    - Usunięcie z podłoża pozostałości lepiku

    - Naprawa posadzek cementowych

    - Gruntowanie emulsją gruntującą

    - Przyklejenie parkietu

    - Przybicie listew i cokołów

    - Cyklinowanie i lakierowanie posadzek z parkietów

  - Roboty malarskie

    - Usunięcie starych powłok malarskich z przetarciem tynków

    - Przygotowanie podłoża poprzez zmycie i zagruntowanie

    - Uzupełnienie bruzd po przewodach elektrycznych

    - Dwukrotne szpachlowanie sufitów i ścian

    - Malowanie sufitów i ścian emulsją akrylową

    - Malowanie lamperii farbą olejną matową

  - Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki

Wywóz gruzu i elementów pochodzących z rozbiórki na wysypisko w celu utylizacji samochodami samowyładowczymi

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

Sposobu przygotowania zapraw

Przygotowanie podłoży pod warstwy wykańczające

Dokładności wykonania poszczególnych robót

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

## 6.2.  Kontrola jakości materiałów.

Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem.

- OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót

7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi są:

m2 - dotyczy robót posadzkowych, malarskich,

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów, jakości i dokładności wykonania robót, zgodności z dokumentacją techniczną i STWIOR

Podstawą płatności jest zestawienie kosztów robót budowlanych i instalacyjnych wg.oferty.

Ceny ryczałtowe obejmują:

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji

Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań

Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

## 9.1	Związane normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

## 9.2	Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),